## Slide 1
AUDIT DES INFRASTRUCTURES ET CONFORMITÉ
TP 2 : SIMULATION D'ANALYSE DE VULNÉRABILITÉS
Nmap, OpenVAS non authentifié puis authentifié, et documentation de trois vulnérabilités sur le réseau du laboratoire
PRÉSENTÉ PAR : DIABY ABOUBACAR, TEHI STELLA ET OSSOHOU YAVO
FILIÈRE : MASTER 2 ERIS (BC01)

## Slide 2
Sommaire
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
2
01
Introduction
Contexte, problématique, objectifs
02
Méthodologie et outils
Périmètre, laboratoire, démarche
03
Découverte réseau
Nmap : hôtes et services
04
Scans OpenVAS
Non authentifié et authentifié
05
Trois vulnérabilités
CVE, CVSS, KEV, faux positif
06
Risques et conformité
Écarts et niveaux de risque
07
Recommandations
Mesures correctives priorisées
08
Conclusion
Synthèse et références

## Slide 3
Introduction : contexte, problématique, objectifs
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
3
Contexte
Analyse de vulnérabilités du réseau du laboratoire, sous-réseau 10.10.20.0/24, dans le cadre légal rappelé au chapitre 3 (loi n° 2013-451). Cible principale : srv-linux (10.10.20.15), serveur Ubuntu.
Problématique
Un score CVSS élevé ou une correspondance de bannière suffisent-ils à conclure à un risque réel ? Comment distinguer un vrai positif d'un faux positif ?
Objectifs
Découvrir hôtes et services (Nmap, -oA)
Scanner avec OpenVAS : non authentifié, puis authentifié
Documenter 3 vulnérabilités : CVE, CVSS, KEV
Qualifier : faux positif, risque, mesure corrective

## Slide 4
Périmètre et méthodologie
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
4
Topologie du laboratoire : sous-réseau 10.10.20.0/24
Nmap 7.99
Découverte, services, scripts NSE vuln
Greenbone / OpenVAS 25.04
Configuration « Full and fast »
apt changelog, debsecan
Vérification des correctifs sur la cible
Compte d’audit : auditeur
SSH, lecture seule

## Slide 5
Découverte réseau avec Nmap
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
5
1
Hôtes actifs
nmap -sn 10.10.20.0/24 -oA decouverte
2
Ports TCP et services
sudo nmap -sS -sV -O -p- 10.10.20.15 -oA srv_complet
3
UDP (50 ports courants)
sudo nmap -sU --top-ports 50 10.10.20.15 -oA srv_udp
4
Scripts de détection
nmap -sV --script vuln 10.10.20.15 -oA srv_vuln
4
hôtes actifs détectés
10.10.20.1
10.10.20.2
10.10.20.10
10.10.20.15 ★

## Slide 6
Services exposés par srv-linux (10.10.20.15)
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
6
Port | Service / version | Observation
22/tcp | OpenSSH 8.9p1 (Ubuntu 3ubuntu0.17) | Seul accès d'administration à distance ouvert
80/tcp | Apache httpd 2.4.52 (Ubuntu) | Service web exposé
UDP (top 50) | Aucun port ouvert | Aucune exposition UDP détectée
--script vuln : correspondance de bannières
Longue liste de CVE issue de la seule version affichée. Le rétroportage des correctifs par Ubuntu n'est pas pris en compte : nombreux faux positifs à valider.
Intégrité des preuves
12 fichiers -oA (.nmap, .gnmap, .xml)
sha256sum * > empreintes.txt

## Slide 7
Mise en œuvre des scans OpenVAS
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
7
Cible srv-linux-auth (10.10.20.15)
Identifiant SSH « auditeur », lecture seule
Deux cibles, même IP
srv-linux-non-auth et srv-linux-auth (10.10.20.15)
Authentification
SSH avec le compte auditeur, réussie (port 22)
Configuration
« Full and fast », deux tâches distinctes

## Slide 8
Comparaison : scan non authentifié et authentifié
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
8
Chart: Résultats bruts avant filtrage
| Non authentifié | Authentifié
Résultats bruts | 51 | 232
Critère | Non auth. | Auth.
Retenus (QoD ≥ 70) | 3 | 5
Sévérité | 3 faibles | 1 moyenne, 4 faibles
Durée du scan | ≈ 18 min | ≈ 20 min
Authentification | Aucune | SSH réussie
Seul le scan authentifié lit les versions installées et l'état du noyau. Aucun résultat critique ou élevé retenu.

## Slide 9
Constats retenus par OpenVAS (QoD ≥ 70)
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
9
Constat OpenVAS | Sévérité (CVSS) | CVE | Non auth. | Auth.
Missing Linux Kernel mitigations for 'VMScape' hardware vulnerability | Moyenne (5.5) | CVE-2025-40300 | Non détecté | Détecté
Missing Linux Kernel mitigations for 'TSA' hardware vulnerabilities (AMD-SB-7029) | Faible (3.8) | CVE-2024-36348, -36349, -36350, -36357 | Non détecté | Détecté
Weak MAC Algorithm(s) Supported (SSH), 22/tcp | Faible (2.6) | Aucun | Détecté | Détecté
TCP Timestamps Information Disclosure | Faible (2.6) | Aucun | Détecté | Détecté
ICMP Timestamp Reply Information Disclosure | Faible (2.1) | CVE-1999-0524 | Détecté | Détecté
Les alertes VMScape et TSA n’apparaissent qu’avec authentification : elles reposent sur des fichiers internes du noyau, lus par SSH.

## Slide 10
Analyse et interprétation des constats
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
10
Constats communs (3)
Visibles depuis le réseau : MAC SSH umac-64, horodatages TCP et ICMP
Durcissement à faible risque
Correctifs : retirer umac-64 de sshd_config ; net.ipv4.tcp_timestamps = 0 ; filtrer ICMP timestamp au pare-feu
Propres à l’authentifié (2)
VMScape (5.5) et TSA (3.8) : fichiers /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/ absents, mitigation supposée absente (QoD 80 %)
À qualifier : TSA ne concerne que certains processeurs AMD ; VMScape concerne surtout les hyperviseurs
Vérifier avec uname -r et lscpu ; mettre à jour noyau et microcode

## Slide 11
Preuves : rapports et tâches OpenVAS
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
11
Non authentifié : 24/09/2026, 14:49 UTC, 3 faibles
Authentifié : 24/09/2026, 15:09 UTC, 1 moyenne et 4 faibles
Rapports PDF et XML conservés comme preuves
Authentification SSH confirmée dans le rapport authentifié

## Slide 12
Trois vulnérabilités documentées
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
12
CVE | Produit | CVSS | CISA KEV | Faux positif ? | Risque réel
CVE-2024-6387 | OpenSSH 8.9p1 | 8.1 | Oui | Oui | Nul
CVE-2022-31813 | Apache 2.4.52 | 9.8 | Non | Oui | Nul
CVE-2025-32462 | sudo 1.9.9 | 8.8 | Non | Non (vrai positif) | Modéré
Deux scores élevés (8.1 et 9.8) sont corrigés par rétroportage ; le troisième (8.8) est réel mais exige un accès local préalable. Le CVSS seul ne suffit pas à hiérarchiser.

## Slide 13
CVE-2024-6387 · OpenSSH (regreSSHion)
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
13
Condition de course dans sshd pouvant permettre une exécution de code à distance avant authentification.
CVSS
8.1
CISA KEV
Oui, 25 février 2026
Faux positif ?
Oui
Risque réel
Nul
Détection
Correspondance de bannière Nmap et OpenVAS sur « OpenSSH 8.9p1 », dans la plage annoncée vulnérable (8.5p1 à 9.7p1).
Vérification
apt changelog openssh-server : correctif CVE-2024-6387.patch (26/06/2024), inclus dans 1:8.9p1-3ubuntu0.17.
Risque réel
Nul, le correctif est rétroporté par Ubuntu : le numéro de version ne change pas mais la faille est corrigée.
Mesure corrective
Aucune. À noter comme faux positif vérifié pour éviter un traitement inutile.

## Slide 14
CVE-2022-31813 · Apache httpd (mod_proxy)
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
14
mod_proxy ne transmet pas correctement les en-têtes X-Forwarded-*, ce qui peut contourner des restrictions fondées sur l’adresse IP source.
CVSS
9.8 (critique)
CISA KEV
Non recensée
Faux positif ?
Oui
Risque réel
Nul
Détection
Correspondance de bannière sur « Apache httpd 2.4.52 », annoncée vulnérable (corrigé en 2.4.54).
Vérification
apt changelog apache2 : correctif CVE-2022-31813.patch (14/06/2022), inclus dans 2.4.52-1ubuntu4.23.
Risque réel
Nul, même mécanisme de rétroportage que pour OpenSSH.
Mesure corrective
Aucune. À documenter comme faux positif pour ne pas fausser le taux de conformité global.

## Slide 15
CVE-2025-32462 · sudo (option --host)
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
15
L’option -h / --host, réservée à la liste des privileges (-l), peut servir à exécuter une commande : un utilisateur local peut obtenir les privilèges prévus pour un autre hôte.
CVSS
8.8 (CVSS 3.1, NVD)
CISA KEV
Non recensée
Faux positif ?
Non, vrai positif
Risque réel
Modéré
Détection
Identifiée via debsecan sur srv-linux, qui liste sudo parmi les paquets porteurs de CVE non corrigées.
Vérification
Installé : sudo 1.9.9-1ubuntu2.4. Correctif à partir de 1.9.9-1ubuntu2.5 (25/06/2025) : version antérieure au correctif.
Risque réel
Accès local préalable requis. Exploitable seulement si /etc/sudoers restreint des règles à un hôte autre que ALL : à vérifier.
Mesure corrective
Mettre à jour sudo (sudo apt upgrade sudo), au moins 1.9.9-1ubuntu2.5, et vérifier /etc/sudoers.

## Slide 16
Risques et écarts de conformité
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
16
Constat | Nature | Niveau
CVE-2025-32462 (sudo) : paquet antérieur au correctif | Vrai positif, accès local et sudoers requis | Modéré
VMScape (5.5) et TSA (3.8) : mitigations noyau absentes | À qualifier selon processeur et rôle | Moyen / faible
MAC SSH umac-64, horodatages TCP et ICMP | Durcissement de configuration | Faible
CVE-2024-6387 (OpenSSH), CVE-2022-31813 (Apache) | Faux positifs vérifiés (rétroportage) | Nul
Faux positifs non documentés : ils fausseraient le taux de conformité calculé pour le tableau de bord d’audit.

## Slide 17
Recommandations et mesures correctives
TP 2 · Analyse de vulnérabilités · ESATIC, Master 2 ERIS
17
1
Mettre à jour sudo
CVE-2025-32462 : version ≥ 1.9.9-1ubuntu2.5, puis vérifier /etc/sudoers
2
Noyau et microcode
Qualifier d’abord VMScape et TSA (uname -r, lscpu), puis apt upgrade, intel-microcode ou amd64-microcode, redémarrage
3
Durcir SSH et réseau
Retirer umac-64 des MACs, tcp_timestamps = 0, filtrer ICMP timestamp
4
Documenter les faux positifs
OpenSSH et Apache : registre de suivi, pour ne pas fausser le taux de conformité

## Slide 18
Conclusion
Croiser les sources
Un scanner, même authentifié, ne couvre pas tout : sudo n'est apparu que via debsecan.
Authentifier les scans
232 résultats bruts contre 51, et seul l'état interne du noyau est révélé.
Ne pas se fier au seul CVSS
8.1 et 9.8 corrigés par rétroportage ; 8.8 réel mais de risque modéré.
Seule la vérification directe des correctifs installés distingue un vrai positif d'un faux positif.